Электровоз ВЛ- 80 Т . Особенности

1-я партия - № 158-159, 2-я опытная партия -618 - 620,623,624 – 1969г, 3-я партия  702-719 в 1970. Серийные- с №  752-1128, 1131-1499, 1801-2101.  С № 917 ЦУ защищены АЗВ, до этого стояли предохранители. ВА-3- вспомогательные цепи. С № 1877 изменена цепь управления ФР- установлена кнопка «Возврат реле» с самовозвратом. Установлено реле 429  -при срабатывании ТРТ разрывает цепь 125 и 119 контакторов. Находится рядом с 209 контактором, который разрешает запуск вспомогательных машин после запуска ФР. Под R ФР иногда установлен смотровой  лючок – часто сгорали шунты у шин.  Внедрена противоюзная защита—ПВУ-3, ПВУ-4. До № 1173 нет второй ступени тормозного резистора.

Если нет 248 реле, в цепи токоприемников стоят разделительные диоды (ДТ1 и ДТ2) как на  ВЛ-60К.     Не идёт набор – Э29-Э30.        ФР – Э55-Э18.     Н1-Н98 -ГВ. Возможен конденсаторный запуск вспомогательных машин,  работа без ФР, как на ВЛ80К   - Э55 – шинка кнопки МВ4 (ПУ).  С 1-й позиции срабатывают тормоза – большая утечка по ПРУ + замораживание КМ.

После  сброса позиций КМ не оставлять в АВ – включены ПРУ - при применении КВТ 254 возможны ползуны так как вторая секция зажата между составом и первой секцией. Противоразгрузочные устройства задействованы через токовое реле давления.  Различие форкамер ВЛ-80С и ВЛ-80Т- щит закрывающий на ВЛ-80Т половину окна забора воздуха, уменьшает наддув охлаждающего воздуха на 15-20 %. Летом должен быть снят.    МВ2 неконтролируемый.

При наличии отопления установлено 707 реле, блокировка которого (Н75- Н702) в цепи ГВ.

Когда вместо вышедшего из строя ФР надо запустить МВ1, прежде всего следует обратить внимание на схему подключения ФР в одну из фаз. А) если пусковое R подключен в фазу без губок контактора 125, нужно сделать следующее: 1. У катушки контактора 125 отнять «+»  провод;

2) У катушки 119 на рейке под панелью 1 отнять нижний провод Н105 и заизолировать;

3) Верхний пр. Н105 и пр. Н157 (Освещение ВВК) соединить перемычкой;

4) На ПУ в рабочей кабине поставить перемычки Н47-Н98. Затем при опущенном токоприемнике проверить правильность соединения перемычек и включить кнопку «Освещение ВВК». При этом контактор 119 должен включиться, а при включении кнопки «ФР» контактор 125 не должен включаться. Запуск ФР исправной секции произойдет обычным способом, а МВ1 запустится при выключении кнопки «Освещение ВВК» и включении кнопки «МВ1». Как только МВ1 наберёт обороты, кнопку «Освещение ВВК» необходимо выключить и ни коем случае не включать, кроме запуска ФР.

Б) Возможен другой вариант, когда пусковой R включается через губки контакторов 119 и 125. Здесь необходимо отнять пр. Н125 у ТРТ, а верхний пр. Н105 на зажимах под панелью №1 соединить с освободившимся зажимом ТРТ. Запитать пр. Н105 от пр. Н157, идущего от кнопки «Освещение ВВК». Запуск ФР и запитка пр.Н98 производится  постановкой перемычки между пр. Н97 и Н47.