Работа сигнализации электровоза ВЛ80Т

На «холодном» электровозе, после включения аккумуляторной батареи и кнопки «Сигнализация» на пульте машиниста (щиток 224) на сигнальном табло должны быть следующие показания:

После подъёма токоприёмника и включения «ГВ» сигнальное табло имеет следующий вид: погасли лампы «ГВ», лампа «ВУ» и лампа «ЗБ»

Запускаем Фазана – загорается лампа «ФР» если успешно запустились оба фазарасщепителя.

При включении на щитке 224 кнопки «Компрессоры» должна кратковременно загореться лампа «МК» и погаснуть после включения контактора 124.

Запускаем мотор вентиляторы. При включении на щитке 224 кнопки «Вентилятор1» - гаснет лампа «ТР» если включились оба контактора 133 мотор насоса трансформатора.

При включении кнопок «Вентилятор2», «Вентилятор3» на сигнальном табло изменений нет. При включении кнопки «Вентилятор4» гаснут лампы «В» сигнализируя о включении всех контакторов МВ.

Лампа «ТД» погаснет при постановке главной рукоятки контроллера машиниста из положения «0» в положение «АВ» в том случае, если на электровозе включатся все 8 линейных контакторов.

Лампы «0,ХП» горят только на нулевой и ходовых позициях.